Ułęż, dnia 4 lutego 2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.7.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami  Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dalej zwana ustawą Pzp, Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji odgromowej nie jest w zakresie postępowania, a ewentualna przebudowa instalacji odgromowej jest w gestii Mieszkańca.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez zapis „konstrukcje montażowe wykonane z glinu”? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich typów konstrukcji zabezpieczonych przed korozją (aluminium / stal ocynkowana / stal nierdzewna / stal powlekana metalicznie – Magnelis)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania dla instalacji 4,18 kWp inwerter trójfazowy o sprawności europejskiej na poziomie 97,7%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. Postanowienia dokumentacji technicznej pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do internetu w celu zapewnienia systemu monitoringu zapewnia Mieszkaniec.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma możliwość zastosowania mniejszej ilości paneli fotowoltaicznych o wyższej mocy niż jest to wskazane w dokumentacji, pod warunkiem zachowania minimalnej mocy całej instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku montażu instalacji na gruncie, to w gestii Mieszkańca jest przygotowanie podłoża i wykonanie fundamentów pod konstrukcję wsporczą?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy konstrukcja dachu nie pozwala na montaż paneli fotowoltaicznych to w gestii Mieszkańca leży jego wzmocnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.